## Slide 1
광센서 감지기
고압 아치
온수 아치
루프 브러쉬
사이드 브러쉬
사이드 브러쉬
린스 아치
더블 건조기
드라이 아치
폼 분사 아치
충돌 방지
터널식 자동 세차기 흐름도
(26.4m)
크로스 워쉬
스윙 도어
스윙 도어
스윙 도어
상기 이미지는 이해를 돕기 위한 기본 흐름도이며 구매자의 선택에 따라 구성이 다를 수 있습니다.

## Slide 2
터널식 자동 세차기 세차 공정 프로세스
전 처리 공정
세차 공정
후 처리 공정
린스(온수)
브러쉬
(루프)
크로스 워쉬
(옵션)
린스(신수)
드라이
건조
액티브폼
고압분사
스윙 도어
스윙 도어
충돌 방지
브러쉬
(사이드)
스윙 도어

## Slide 3
세차 공정 별 특징
휠
얼라이먼트
입구 광센서
감지기
스윙 도어
컨베어
철판 형 슬라이딩 시스템 차륜 정렬기로서 양쪽 바퀴가 모두 철판에 올라타므로 손쉽게 바퀴 정렬함
3,000(넓이) x 600(넓이) 사용함
광 센서(적외선 감지기)를 이용한 차량 감지 및 측정 기능이 있음
차량의 진입 신호를 CPU에 전달하여 세차 프로세스가 시작함
포터와 승용차, R/V를 구분하며 포터 적재함에서 루프 브러쉬를 상단에서 고정함
아연 용융 도금된 프레임을 사용함
니켈 도금한 100mm피치의 더블 Towing-Chain을 사용함
밀폐형 덮개를 사용함
탈선 방지 기능 및 휠 의 보호를 위해 체인 안쪽에 슬라이더(보호패드)를 부착함
프리컨시 컨버터(주파수 변조 무단 변속 장치)를 이용한 무단 변속이 가능함
기어드 모터를 컨베어에 직접 부착한 직 구동 설계함
안정감은 물론 타사가 따라올 수 없는 긴 수명 (반영구적 수명) 설계함
입구 : 물이 작업자에게 튀는 것을 막아주며 동절기 실내 보온에 사용함
중간 : 브러쉬 구간과 건조 구간을 구분하여 물이 건조 구간으로 비산되는 것을 억제함
출구 : 건조기 소음이 출구 쪽으로 퍼져 나가는 것을 억제하며 실내 보온에 사용함
하절기 : 폼을 분사하기 전에 차체에 샤워 개념으로 신수를 분사함
동절기 : 성애를 제거하기 위해 45~50℃의 따뜻한 온수를 분사(차체 손상 방지를 위해 냉수와 혼합)함
온수 아치

## Slide 4
폼 분사
아치
전면, 후면, 상부(본네트, 지붕, 트렁크)를 세차하는 전용 브러쉬를 사용함
회전하는 브러쉬로 차량 상부를 세척함
브러쉬에 가해지는 압력의 증,감으로 미세한 전류를 검출하고 제어하며 세척하는 전류 검출 방식임.
컨버터를 이용한 무단 변속 시스템으로 상,하 이동이 신속하여 미세한 압력 조정이 용이함
브러쉬가 앞,뒤로 이동하며 세척하여 빠른 속도에서도 사각 지대 없이 고른 세차 능력을 보여줌.
SofTec(신소재) 브러쉬를 이용하여 차체 손상 없는 세척 가능함
찌든때, 기름때 등을 짧은 시간에 효과적으로 불리기 위해 계면 활성제인 거품을 분사함
물+엑티브폼+에어 조합으로 거품을 생성시켜 차체에 분사함
도징 펌프를 이용하여 액티브폼을 정량 분사함
15kw의 펌프를 이용하여 건조기 처럼 차체를 따라 움직이며 115ℓ/60bar의 물을 분사함
오염된 차체의 때와 모래 등의 이물질을 털어내서 세차 중 차량의 표면을 손상 시키는 것을 방지함
루프(상부)에 3열 측면에 2열(좌,우)로 이루어진 노즐 또는 1열의 노즐을 컨버터를 이용하여 회전함
4~7개조의 광센서(적외선 감지기)를 이용해 차량의 굴곡진 형태를 따라가며 상,하 이 함
차량 손상 방지를 위해 안전링을 부착하여 차량 감지 이상 시 링이 터치 되면 컨베어를 정지함
안전링이 터치 되면 컨베어 정지 와 동시에 루프 노즐을 신속하게 위로 올라감.
고압분사
아치
크로스워쉬
(옵션)
터치레스 방식의 포터 적재함 세척용 천 브러쉬를 사용함
좌, 우로 흔들리며 차량 측면은 물론 롤 타입 브러쉬가 세척 할 수 없는 포터 적재함을 세척함
브러쉬
(루프)

## Slide 5
린스
아치
세차 구간에서 발생한 때국물을 깨끗한 신수로 헹궈 줌.
좌, 우, 상단에 아치형으로 노즐을 설치 하여 차량에 골고루 물을 분사함
세차가 완료된 차량의 표면에 묻어 있는 물기를 제거하기 위해 Dry-Agent를 분사함
도징 펌프를 이용하여 정량을 분사함
좌, 우, 상단에 아치형으로 노즐을 설치 하여 차량에 골고루 분사함
드라이
아치
건조기
3~7개조의 광센서(적외선 감지기)를 이용하여 차량의 굴곡을 따라서 상,하 이동하며 건조 시켜 줌.
FAN 모터를 상부- 3kw x2개, 측면- 좌, 우 7.5kw 각 1개씩 배치하여 강한 바람으로 물기를 제거함
FAN은 Turbo-Fan을 사용함
상부 FAN은 루프 노즐(상단 부 바람을 불어주는 통)에 직접 부착함
루프 노즐은 가벼우며 차량과의 충격에 약한 알미늄 소재로 하고 더블(2개조)로 설치함
컨베어 속도에 따라 무단 변속으로 신속하게 상, 하 이동이 가능 하도록 컨버터를 사용함
차량 손상 방지를 위해 안전링을 부착하여 차량 감지 이상 시 링이 터치 되면 컨베어를 정지 시킴.
안전링이 터치 되면 컨베어 정지 와 동시에 루프 노즐을 신속하게 위로 올라감.
브러쉬
(사이드)
측면 및 전,후면을 세차하는 전용 브러쉬를 사용함
수직으로 세워진 4개의 (좌,우 각 2개) 브러쉬가 회전하며 차량을 세척함
브러쉬에 가해지는 압력의 증,감으로 미세한 전류를 검출하고 제어하며 세척하는 전류 검출 방식
컨버터를 이용한 무단 변속 시스템으로 in, out 이동이 신속하여 미세한 압력 조정이 용이함
브러쉬가 앞,뒤로 이동하며 세척하여 빠른 속도에서도 앞,뒤 범퍼가 사각 지대 없이 고른 세차를함
SofTec(신소재) 브러쉬를 이용하여 차체 손상 없는 세척 가능함
사각 실린더를 이용한 앵글 조작으로 유리면과 필러 부분 세척이 용이함

## Slide 6
선행 차량이 출 차 하지 못하면 후속 차량과의 추돌 직전에 컨베어를 정지 시킴.
일정시간(약10초) 컨베어가 정지한 상태에서도 선행 차량이 출 차 하지 못 하면 세차기를 자동 정지함
광 센서(적외선 감지기)를 이용하여 선행 차량의 출 차 여부를 확인함
충돌 방지
오퍼레이팅
터미널
세차장 입구에 세차기 조작용 터미널을 받침을 사용하여 설치함
오퍼레이팅 터미널에서 세차기의 가동, 정지, 에러 확인, 옵션조정, 프로그램 설정, 등이 가능함
오퍼레이팅 터미널은 반드시 방수 패드를 사용함.
무 자격자의 실수에 의한 프로그램 손상을 방지하기 위해 반드시 PIN(비밀번호) 번호를 설정함
오퍼레이팅 터미널에서 각종 모터류의 단동 테스트가 가능함